## Slide 1
Bihurgailu Analogiko-Digitala
ADC — Analog-to-Digital Converter
Nola itzultzen dira datu fisikoak 80C552an?
Sentsoreen Mundua • NXP 80C552

## Slide 2
1. Zergatik ADC (Analog-to-Digital)?
Mikrokontrolagailua
Bitarrak bakarrik ulertzen ditu:
0 V → bit 0
5 V → bit 1
Tarteko balioak? 😕
Natura / Errealitate
Magnitudeak jarraituak dira:
🌡 23.5 ºC → 1.2 V
💡 Argitasuna %40 → 2.5 V
🔊 Soinua → aldakorra
ADC-ak bihurtzen du! ✅
ADC
1 / 6

## Slide 3
2. 80C552-ren ADC Propietateak
10-bit ADC
Barneratuta dator 80C552an — gehigarri berezirik beharrik gabe!
0 – 1023 eskala
10 bitek 1024 maila posible ematen dituzte (2¹⁰ = 1024)
8 Kanal (Port 5)
P5.0 – P5.7: sentsore 8 batera konekta ditzakegu
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
2 / 6

## Slide 4
3. ADCON Erregistroa eta Funtzionamendua
ADCH Erregistroa
Bihurketaren 8 bit garrantzitsuenak (MSB) pilatzen ditu. Irakurketa bukatzen denean, hemen aurkituko dugu balioa.
ADCON Erregistroa
Konfigurazio nagusia. Pizteko, egoera ikusteko banderak eta kanal hautaketa dauzka.
ADCON bitak:
ADCS (0x08)
ADC piztea — bihurketa hasteko
ADCI (0x10)
Bihurketa bukatu dela adierazten du (Polling bandera)
bit[2:0]
000 = P5.0, 001 = P5.1 ... 111 = P5.7 (kanal hautaketa)
3 / 6

## Slide 5
4. Polling bidezko Bihurketa Funtzioa (C51)
ADBihurketa() funtzioa — C51
unsigned int ADBihurketa(unsigned char kanala) {
if (kanala > 7) kanala = 0;
// ADCS aktibatu + kanal helbidea (OR)
ADCON = (0x08 | kanala);
// ADCI bandera prest egon arte itxaron (Polling)
while (!(ADCON & 0x10));
// 10 bit osoa bueltan: (ADCH << 2) | (ADCON & 0x03)
return ((unsigned int)ADCH << 2) | (ADCON & 0x03);
}
⚡ Bi shift bidez (>> eta <<) 10 biteko balioa osatzen dugu: MSB 8 bit (ADCH) + LSB 2 bit (ADCON)
4 / 6

## Slide 6
5. Datuak Transformazio Matematikora
0–1023 balioa magnitud esanguratsu batera mapeatzen dugu — interpolazio lineal sinplea erabiliz:
tenperatura = (70.0 / 1023.0) × konbertsioa − 20.0
int konbertsioa = ADBihurketa(3); // P5.3 kanala
// 'f' erantsiz floating-point kalkulua
float tenperatura = (70.0f / 1023.0f) * (float)konbertsioa - 20.0f;
📊 ADC: 0 ──────────────────── 531/1023 ──────────────── 1023
🌡 ºC: −20 °C ──────────────── 16.2 °C ──────────────── 50 °C
5 / 6

## Slide 7
ONDORIOA
ADC: Mundu Erreala eta Digitala Batzen
🔌 Tentsio analogikoa (0–5V) → zenbaki digital (0–1023)
🧩 80C552ak 10-bit ADC barneratuta dakar (Port 5 / 8 kanal)
⚙️ ADCON erregistroak kudeaketa osoa egiten du: pizte, bandera, kanal
🌍 PID, Hysteresis ON/OFF... algoritmo aurreratuen oinarria da
6 / 6