## Slide 1
SISTEMA ELEKTRONIKO DIGITALAK
PRAKTIKAK
Ebazpenen Bilduma
Oinarrizko Kontzeptuetatik Arkitektura Aurreratura
C51 Oinarriak
ISR / Polling
Timer 0 & 1
ADC / DAC
80C552 | Keil µVision | C51
01

## Slide 2
01
Praktika: C51 Oinarriak eta µVision
HELBURUA
IDE-aren menperatzea eta C lengoaiako eragiketak — matematika eta bit-maila manipulazioak.
16-bit Aldagaiak
Shift-ak eta maskarak erabiliz esangarritasun transformazioak
Software Simulagailua
Watch leihoak + exekuziozko pausoak aldagaien jarraipena egiteko
Floating-Point Muga
Puntu bikoitzeko zehaztasun gabezia arkitektura txiki honetan
bit_operazioak.c
unsigned int balioa = 0x1234;
// Shift ezkerrera (×2)
balioa <<= 1;
// AND maska aplikatu
balioa &= 0x00FF;
// OR maska: bit ezarri
balioa |= 0x0080;
02

## Slide 3
02
Praktika: Erantzun Sinkronoak — Itxarote Aktiboa vs ISR
POLLING — Itxarote Aktiboa
while (1) {
Delay(500); // 💤 CPU blok.
if (P1 & 0x01)
LED = !LED;
}
✗ CPU etengabe exekutatzen da
✗ Delay()-ak CPU blokeatzen du
✗ Sistema beste ezer ezin egin
CPU erabilera: ~100% — Sistema gainkargatua
ISR — Etendura (Interrupt)
void ext0_isr() interrupt 0
{
LED = !LED; // ⚡ Unean
}
// main: libre jarduteko!
✓ CPU libre dago gertaera bitartean
✓ Erantzun berehalakoa (Hardware-maila)
✓ Sistema paraleloa posible
CPU erabilera: ~0% itxarotean — Sistema eraginkorra
VS
03

## Slide 4
03
Praktika: Timer 0 eta 1 — Milisegunduen Dantza
FOSC ZATIKETA
÷ 12
Timer tick bakoitzeko
TMOD ERREGISTROA
Mode
8-bit / 13-bit / 16-bit
AUTO-RELOAD
ISR
Automatikoki berrabiarazten da
Auto-Reload Ekuazioa:
TH0 = 256 − (f_osc / 12 / 1000)
timer_isr.c
unsigned int tick_ms = 0;
void timer0_isr() interrupt 1
{
TH0 = RELOAD_VAL; // Berrabiarazi
tick_ms++; // +1ms
}
// main-en:
if (tick_ms >= 500) { ... }
fosc / 12
Timer zikloa
ISR deitu
1ms-ero
tick++
Kontadorea
main() erabaki
Non-blocking
04

## Slide 5
04
Praktika: Karakterizazioa eta ADC/DAC
ADC — Analogiko → Digital
1
Sentsorearen kurba neurtu (gordin)
2
ADCON + ADCH irakurri sekuentzialki
3
Look-up Table edo formula linealizatu
4
Balio esanguratsua kalkulatu (°C, %...)
Kontrol Legea:
out = f(ADC_balio, kalibrazio_parametroak)
DAC — Digital → Analogiko
80C552-k ez dauka benetako DAC-ik.
PWM irteera bidez simulatzen da:
Duty Cycle %0
0V
Duty Cycle %25
1.25V
Duty Cycle %50
2.5V
Duty Cycle %100
5V
PWM + RC iragazkia = seinale analogiko baten
batezbestekoa (asimilazioa DAC gisa)
05

## Slide 6
ONDORIO OROKORRAK
Praktiketan Ikasitakoa
01
Soluzio anitzak daude
Guztiak Timer bidez ISR barruan ebatzi daitezke ala gertaerak main()-en jokatzen utzi. Diseinuaren erabakia arkitekturak baldintzatzen du.
02
"Zatikatu eta Garaitu"
Inplementazio zuzenena: kodea fitxategi/funtziotan banatzea. karakterizazioa.c, bihurketak.c — bakoitza bere ardura.
03
Delay() baztertu!
Proiektua askoz egonkorragoa izaten da delay atzerapenak erabat baztertzen direnean. ISR + tick aldagaia da bide egokia.
80C552 | Keil µVision | C51 — Sistema Elektroniko Digitalak
06